## Slide 1
产品战略规划
B2B行业的产品组合、产品线和产品概念定义
机密性和专有性。
未经乙方公司的具体许可，严禁使用这些材料。

## Slide 2
EM指南 产品组合合理化和模块 化/标准化工作的复杂 性成本模型化 KNOW ID 817493
PD 模块化产品架构的组织 和治理 KNOW ID 791985
PD 全球平台和模块战略的 综合产品规划 KNOW ID 797953 PD - 模块战略的操作 模型 KNOW ID 820151
锚定在组织中
CEO-Deck/LOP页面收藏
乙方视角下的平台和模块战略
KNOW ID tbd
知识块
模块化--如何解决简单 性的挑战？
KNOW ID 777704
EM指南
批量业务中的模块战略
KNOW ID 791983
知识块
系统一级的模块化
KNOW ID 791533
EM指南
综合系统一级的模块战 略
KNOW ID 791854
CEO- 甲板/箱子
工程项目业务。模块化 设计标准化
KNOW ID 784632
EM指南
定制项目业务中的模块 化设计标准化
KNOW ID 788209
知识块
模块化产品的新质量 管理
KNOW ID 786557
PD
全球平台和模块战略 的质量管理
KNOW ID TBD
订婚前 |  | 参与 |  | 后续行动 | 
外网文章
为什么要重新发明车轮 ？
发表于4/16/2013
外网文章
范式转变为
模块化 发表于
3/11/2009
外部
内部
PD
B2B行业的产品组合、产品线和产品概念定义
框架/方法指南
为客户选择最佳的模块化方法
KNOW ID 791987
外网文章
平台化和模块化：应对日益增加的复杂性的明智之 举。
发表于2014年6月26日
平台和模块战略工具包
主要文件概述
PD
研发体系杠杆4：产品架构和模块化知网ID 707951
外网文章
汽车技术应用于低产量 行业
进行中
知识块
快速全面评估模块化机 会
KNOW ID 791807
快速诊断
全面的模块化
系统级模块化
项目模块化
平台的质量管理
办法/ 格式化
阶段
来源：乙方
本文件的重点
PD和文件
| 1

## Slide 3
▪ 本PD基于2015年为某全球大型机械客户进行的研究 – 范围内的产品与基础设施设备有关 – 客户的生产足迹遍布全球，在全球几乎所有国家都有代表。 ▪ 研究目标是制定一个全球模块化平台战略。 – 该范围涵盖了该产品类别年销售量的40%。 – 从历史上看，客户正经历着快速增长的产品组合碎片化。 – 驱动因素主要是成本压力的增加和对定制化的需求。 ▪ 重点是技术平台的定义，但也要模拟复杂性的成本和模块化的影响( ▪ 为了在更广泛的背景下展示该方法， 并独立于该客户，它被应用于本PD中的叉车。
| 2
介紹

## Slide 4
在平台定义之初就进行了充分的市场分析、成本价差分析、产 品功能定义等具体内容，确保了投资组合的稳定性和前瞻性。 导致模块化产品平台的发现以及设计指南需要文档作为平台 开发和维护的参考依据。
需要根据事实和数字作出决定，并采取透明的方法，以实现无 偏见和平衡的投资组合，并得到本组织的充分支持。
只有明确系统模块化和各个模块的责任， 才能实现长期稳定的 模块化产品平台。
成功定义一个自上而下的模块化的关键要素。 产品平台
结构化方法
透明度和客观 性
责任
文件
成功的关键因素
来源：乙方
| 3

## Slide 5
要解决的问题 ▪ 今天真实的市场容量和价值 ▪ 市场增长和未来市场 ▪ 绘制竞争者战略图 ▪ 市场细分
成本驱动因素和技术解 决方案 ▪ 不同业绩水平的费用 ▪ 产品之间的成本差异
市场需求和要求 ▪ 客户决策历程 ▪ 基于市场的规格和特点 ▪ 技术趋势
模块化产品设计 要解决的问题 ▪ 模块的区分 ▪ 解决方案的数 量 ▪ 合并性 ▪ 介面 ▪ 模块化的产品 组合设计
需要考虑3个关键路径，以衍生出基于市场的模块化产品设计。
市场在哪里？
有哪些技术解决 方案？
产品需要涵盖哪 些内容？
主要讨论(见第4 章)
要解决的问题 ▪ 代表产品
主要分析(见1-3章)
市场规模和价值
要解决的问题
来源：乙方
| 4

## Slide 6
模块化产品设计 |  | 
L 差异化 模块化 M 解决方案的数量 N 合并性 O 介面 |  | 
 | 模块化产品组合设 计 | 
市场需求和要求
市场规模和价值
成本驱动因素和技术解决方案
H 代表产品
A 今日市场真实 成交量 | B 市场增长和未 来的贸易量 | C 绘制竞争者战 略图 | D 市场细分
客户决策历程 | F 基于市场的规格和 特点 | G 技术趋势
每条路径都由几个构件组成，以结构化的逐步方法实现模块化产品设计。
产品之间的成本差 异
不同业绩水平的费 用
来源：乙方
| 5
K
P
E
I

## Slide 7
H 5 Representative products
A 1a True market volume today
 | Modular product design
每条路径都遵循一个特定的主题 ，各要素之间是相互建立的。 路径也是相互联系的，有跨元素 的交换和迭代。
不过，可以用结构化的方法来制 定要素。
当今市场，主要性能标准，主要 特点。
3 4 未来的市场和技术、市场 群以及产品的性能范围和特点。
产品之间的成本差异，目 标成本
6 7 开发模块化的投资组合
设计
9101合设计的正规化
路径的各要素之间是相互联系的，但可以按结构化的顺序发展。
E Customer decision journey
▪
▪
▪
1 2
▪
5
8
12
8 L
Differen- tiation of modules
9
I 6
Cost for different performance levels
K 7
Cost spread between products
1cF
Market based specifications and features
P
Modular product portfolio design
B 2a
Market growth and future mar- ket volume
C 3
Mapping of competitor strategies
2b G
Technology trends
Cost drivers and technical solutions
M
Number of solutions
Market needs and requirements
N
Combinability
Market segmen- tation
Market volume and value
O
Interfaces
来源：乙方
| 6
D 4
1b
10
11
12

## Slide 8
成本驱动因素和技术解 决方案 ▪ 不同业绩水平的费用 ▪ 产品之间的成本差异
市场需求和要求 ▪ 客户决策历程 ▪ 基于市场的规格和特点 ▪ 技术趋势
市场规模和价值 ▪ 今天真实的市场成交量和价值 ▪ 市场增长和未来市场 ▪ 绘制竞争者战略图 ▪ 市场细分
模块化产品设计 要解决的问题 ▪ 模块的区分 ▪ 解决方案的数 量 ▪ 合并性 ▪ 介面 ▪ 模块化的产品 组合设计
需要考虑3个关键路径，以衍生出基于市场的模块化产品设计。
市场在哪里？
有哪些技术解决 方案？
产品需要涵盖哪 些内容？
主要讨论(见第4 章)
要解决的问题
▪ 代表产品
主要分析(见1-3章)
要解决的问题
要解决的问题
来源：乙方
| 7

## Slide 9
A 今天真实的市场成交量和 价值 |  | B 市场增长和未来市场 |  | C 绘制竞争者战略图 |  | 市场细分 | D | 
Speed, km/h 0 3 10 15 15 Lift speed, m/s 0.63 0 0.5 0.63 0.5
<250 <500 <1000 <5000 <20000
China | 
Estimated market volume Today’s units, mapped for payload and speed Speed <250 <500 <1000 <5000 <20000 | 
Payload | 
▪ 推断市场会是什么样 子
– 在产品发布时
– 在生产过程中
– 在产品 淘汰
▪ 分析当今全球市场容量 与关键性能维度的关系
▪ 考虑盲点和未被覆盖的 市场区域。
▪ 超越目标范围
Main competitor 1 Main competitor 2 HandLift LiftExcite 2.0 Announced Q3 2012 2018 20-35 km/ h 4000 C/E1 ( ( ( (
▪ 调查潜在的竞争者战 略
▪ 绘制竞争对手的产品 图
行销自营
了解市场容量和价值是关键 设计正确的模块化产品
▪ 识别类似产品和客户 的群组。
▪ 思考这些集群的产品 共同点和差异点
Declining volumes in Europe
Market analysis Estimated market volume <250 <5000 Future units Speed Payload
Payload, tons
0
5 20
30
40
Lift height, mm
4,000
2,000
4,000
3,100
Noise level, Category rating
0
2
3
0
Market coverage
In percent Volume Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total coverage Custom- made products Total
Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1
▪ Validate model, e.g., with regional sales representatives ▪ Ensure all volumes and revenue pools are included ▪ Be transparent on assump- tions, e.g., growth rates, change rates ▪ Document assumptions ▪ Evaluate for different years
Main competitor 2
Speed
Payload
Main competitor 1
Speed
Payload
Client
Speed
Payload
ments where
Sisyphos Lift Power Lift iLift
C2 C1 C3
Lift Excite
High Lift 1
Power train, Combustion/Electric Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
23 91 9
Conduct same analysis for revenue pools
(sales volume x sales price)
Conduct same analysis for revenue pools
(sales volume x sales price)
Europe
Estimated market volume
2020 units, mapped for payload and speed
Speed <250 <500 <1000 <5000 <20000
来源：乙方
Look for the segments where competitors are active and we are not
0
competitor movements are a threat
Future China market
Europe
| 8
Speed
Max. Lift height
Intro-
duction
Payload
Project
scope
Product
name
Power
train
Growth Decline
SuperLift 5.1
Market
Look for the seg-
Payload
PowerLift LiftMagic
Sisyphos Lift
SuperLift 5.1
Global
Hand Lift 2.0
China
Lift Magic
Global
2013 2014
<500
<1000
<20000
HighLift 1
7
)
)
)
)
25-40
30-42
35-55
30-45
10-20
10-20
10-20
tons
iLift
61
4200
2012
2000
2014
2008
2800
2000
2200
3500
3800
1800
mm
2- 10
2- 10
3- 15
3- 10
5- 15
5- 15
5- 18
0
0
0
0
C/E
C/E
100
2-6
20
20
50
50
15
C
C
C
E
E
E
…
6
3
0
0
1
1
1
…

## Slide 10
▪ 关键业绩方面的数量和价值分布 ▪ 按个别区域划分 对收入池进行同样的分析 (销售量x销售价格)
全球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
估计市场容量 今天的单位，按有效载荷和速度绘制。 速度 <250 <500 <1000 <5000 <20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
有效载荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
办法
▪ 收集和分析关键业绩维度的市场数 据。
▪ 建立代表真实市场的市场数据
– 独立于自己的产品
– 专注于全面的应用范围
– 覆盖所有(未来)区域，也是弱代 表。
▪ 分析市场上的数量和收入池。
▪ 数据来源可以是
– 公司的失标和中标数据、销售信 息。
– 市场报告
– 客户调查
– 专家访谈
销售、失标和中标、市场报告和专家意见。 采访是市场分析的来源
结果。今天的市场数据分析
来源：客户案例；
A
欧洲
中国
| 9
…

## Slide 11
单 载 绘 图
估计市场容量
2020个 位，按有效 荷和速度 制地
速度 <250 <500 <1000
跌幅 未来中 国市场
▪ 根据今天的市场推 断 – 历史增长率 – 市场报告 – 区域产品专家信 息 ▪ 确保覆盖全市场， 也是你"看不到"的 东西 ▪ 在分析中纳入技术 趋势和未来的立法 要求。 ▪ 旨在量化数字的增 长/趋势。
▪ 验证模型，例 如，与区域销 售代表进行验 证
▪ 确保将所有数 量和收入池纳 入其中
▪ 增长率、变化 率等假设要透 明化
▪ 文件假设
▪ 对不同年份进 行评估
未来市场容量和收入池的建立 是许多模块化决策的基础
对收入池进行同样的分析
(销售量x销售价格)
办法
结果。未来市场前景
来源：客户案例；
欧洲的数 量下降
<5000 <20000
有效载荷
B
全球
欧洲
中国
增长
| 10
…

## Slide 12
结果。未来市场前景 |  | 
▪ 技术竞争格局 – 产品概述 – 评估竞争对手的模块 战略 ▪ 竞争产品的市场图谱 – 盲点的浮现 – 确定竞争激烈的领域 – 包括已公布的新产品 |  | 
<250 <500 <1000 <5000 <20000 |  | 
Client | Main competitor 1 | Main competitor 2
Speed | Speed | Speed
Payload | Payload | Payload
▪ 绘制竞争产品的技 术特征图，与市场 上的数量和收入池 图谱相对照。 ▪ 在已知的情况下， 包括未来竞争者的 产品和发展。 ▪ 与竞争对手产品交 叉检查市场图谱： 高/低量产品、竞争 少的地区的利润率 等。
Main competitor 1 Main competitor 2
SuperLift 5.1 |  |  |  | HandLift Sisyphos 2.0 iLift PowerLift LiftMagic Lift |  |  |  | 
 | 2014 | 2000 | Announced Q3 2018 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008
tons | 5- 15 | 30-42 | 35-55 | 3- 10 | 3- 15 | 20-35 | 25-40 | 30-45
km/ h | 2- 10 | 5- 18 | 10-20 | 2-6 | 2- 10 | 5- 15 | 10-20 | 10-20
mm | 2200 | 3500 | 4200 | 1800 | 2000 | 2800 | 3800 | 4000
C/E1 | E | C ( ) | C/E ( ) | E | E | C/E | C ( ) | C ( )
你的竞争对手在做什么？确保不 遗漏盲点或高竞争领域
Sisyphos Lift Power Lift iLift Look for the seg- ments where
Lift Excite
C2 C1 C3
办法
来源：客户案例；
Look for the segments where competitors are active and we are not
competitor movements are a threat
C
Speed
Payload
Intro-
duction
Max. Lift height
Project
scope
Power
train
Product
name
SuperLift 5.1
Market
Hand Lift 2.0
| 11
High Lift 1
Lift Magic
HighLift 1
LiftExcite

## Slide 13
主要竞争者2 ( )
高升1 |  |  | SuperLift 5.1 |  |  | LiftExcite | 手拉葫芦 2.0 |  |  | iLift PowerLift LiftMagic |  |  |  |  |  | Sisyphos电 梯 | 
 | 2014 |  | 2000 |  | 已宣布 Q3 2018 |  | 2012 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2008 | 
吨 | 5-20 |  | 12-40 |  | 35-55 |  | 3-10 |  | 3-15 |  | 20-35 |  |  | 25-40 |  | 30-45 | 
公里 /小 | 2-10 |  | 5-12 |  | 8-22 |  | 2-6 |  | 2-10 |  | 5-15 |  |  | 10-20 |  | 10-20 | 
时 毫米 | 2200 |  | 3500 |  | 4200 |  | 1800 |  | 2000 |  | 2800 |  |  | 3800 |  | 4000 | 
C/E1 | E |  | C |  | C/E |  | E |  | E |  | C/E |  |  | C |  | C | 
资料来源：伪装的乙方机械客户实例；产品信息来自公司网页和新闻剪报；乙方。伪装的乙方机械客户实例；公司网页和 新闻剪报中的产品信息；乙方。
例子 - 标准产品概述 两个直接竞争者
有效载荷
最高升降 高度
项目范围
介绍-介绍
速度
动力火车
产品名称
市场信息
1 C - 燃烧，E - 电动
主要竞争者1
C
( )
( )
( )
| 12

## Slide 14
主要竞争者2
速度
有效载荷
▪ 非常零散，但为大众市场提供特 定的产品。 ▪ 特别是PowerLift、 Lift Magic和 SisyphosLift ，其性能范围窄， 精确地适应了市场的需求。
客户
速度
有效载荷
▪ 范围内标准产品(C1和C2)，覆 盖大的市场领域，性能范围广 。 ▪ C1和C3略有重叠 ▪ 各组之间无差距
主要竞争者1
速度
有效载荷
▪ 只有一款产品适合低性能的大 众市场 ▪ 预期的新产品--性能范围非常 非传统的产品，竞争者没有同 类产品。
电梯 魔法 Power Lift iLift
超级升降机 5.1
激动人心
C2 C1
例子 - 竞争者提供的重点产品的地图。
与自己的产品相比，在有效载荷和速度方面
<250 <500 <1000 <5000 <20000 只有部分范围
▪ 分析竞争对手 目前和未来的 产品供应情况 ▪ 市场量地图 ▪ 找出产品和产 品之间的差距 。
C3
寻找竞争者的动向 对其构成威胁的行 业。
寻找竞争者活 跃而我们不活 跃的细分市场
来源：客户案例；
已宣布的未来产品
Sisyphos Lift
高 升降1
手拉葫 芦2.0
C
电梯
| 13

## Slide 15
▪ 市场集群 – 共同性战略的基础 – 支持关于模块的决定 – 市场覆盖率的透明度 ▪ 技术分组说明： – 制定模块具体要求的基 础 Lift height, mm 0 4,000 0 2,000 0 0 Noise level, Category rating 0 1 2 3 0
▪ 在性能范围内确定 具有高容量密度的 区域。 ▪ 聚集区域并指定边 界 ▪ 如有必要，可将产 品部件作为额外的 信息来源，如发动 机功率等。 ▪ 衍生出技术范围描 述 ▪ 分析市场覆盖率
Estimated market volume Future units Speed Payload
Market coverage
In percent Volume Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total coverage Custom- made products Total
Cluster 2 Cluster 1
结果。未来市场前景
识别市场集群并描述其表现 基于市场和竞争者图谱的范围
Power train, Combustion/Electric Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
 | 23 |  | 
 | 61 |  | 
 |  | 7 | 91
 |  |  | 9
办法
Cluster 3
5 |  | 20
3 |  | 10
来源：客户案例；
Market analysis
D
Payload, tons 0
Speed, km/h 0
<5000
<20000
| 14
Lift speed, m/s
<250
<500
4,000
3,100
<1000
0
0
100
0.63
0.63
0.5
0.5
40
20
20
50
30
50
15
15
15
6
3
0
0
1
1

## Slide 16
市场分析 | 
估计市场容量 未来单位 速度 | <250 <1000 <20000 <500 <5000
有效载荷 | 
市场覆盖率
(%) 容量 第1组 第2组 第3组 总数 覆盖率 定制 制作 产品 总数
第2组 第1组
建议
▪ 确保组群规模显 著(至少5%) ▪ 大集群通常会导 致集群低端的高 成本--用两个集群 来代替 ▪ 不要覆盖整个市 场，要想到"明明 不在"或替代方案" 定制"
23 61 7 91 9
第3组
例子--分析所有失利和中标的结果为 市场群
来源：客户案例；
D
| 15
100

## Slide 17
提升速度， 米/秒 0 0.5 |  |  |  | 
0 | 0.63 |  |  | 
0 |  |  |  | 0.5
动力系统，内燃/电动 第1组 第2组 第3组 |  |  |  | 
噪声水平， 类别评级 0 1 2
提升高度， mm | 
0 4,000 2,000 | 
0 0 | 4,000
 | 3,100
有效载荷(吨) 0 5 20
20
0 | 1 1 | 3
 | 15 | 30 40 | 50
 | 6 | 15 15 | 20
3 |  | 10
示例--性能尺寸和范围允许 市场群组的详细技术说明
第1组 第2组 第3组
速度， 公里/小时 0
来源：客户案例；
D
| 16
0.663
50
3
0
0

## Slide 18
第2组 钢铁行业 工业方面 港口与物流 中心 造纸业 40% 30% 20% ▪ 高负荷应用产品的快速增长领域 ▪ 高贡献率 ▪ 新兴国家，特别是中国和拉丁美 洲的高增长率。
▪ 收入的主要贡献者，利润率稳定 ，平均水平高
▪ 预计主要市场不会出现大幅增长
▪ 成熟的产品，通过功能和服务与 竞争对手形成关键的差异化。
第3组
50% 造纸业
25% 木材
20% 汽车行业
未来趋势
共同申请和接受 率
区域分布
▪ 战略上重要的部分
▪ 预计数量略微下降
▪ 成熟的产品和老式的技术。
第1组
汽车行业
港口和物流 中心
饮料
例子----市场群组的补充说明
来源：客户案例；
D
| 17
40%
20%
20%
60%
60%
30%
30%
50%
15%
10%
10%
10%

## Slide 19
潜在的陷阱 市场容量 竞争对手提供 ▪ 遵循市场细分与模块化决策(份额/差异化模块) 。 ▪ 过于宽泛的集群会增加低端产品的成本，细化的集群 会增加复杂的成本--让影响透明化。 ▪ 在需要的地方反复分解大型集群
▪ 自己的产品往往被认为是 最好的客户价值，竞争对 手的产品被认为是次品或 不完整的，因此被低估了 。 ▪ 未来的竞争趋势和价格下 降趋势分析不透彻。 | ▪ 通过对竞争对手产品的事实摸底，打破既定的思维和 观点。 ▪ 重点关注主要性能参数的市场覆盖率 ▪ 将竞争者的前景和趋势纳入考虑范围内
▪ 利用所有来源收集和验证数据， 例如， 当地代表。
▪ 做交叉检查。公司的市场份额， 从报告中对全球市场 进行自上而下的细分，等等。
▪ 也包括没有自己的产品， 但有活跃的竞争者的细分市 场。
▪ 使假设和缺失的信息清晰可见
▪ 由于历史或政治等原因， 客户对整个市场的看法可 能受到限制
▪ 只有完整市场的部分被视 为基线。
避开"市场量价"路径上的常见陷阱
▪ 市场集群过大或过小
解决办法
市场细分
A
B
来源：乙方
| 18
C
D

## Slide 20
市场规模和价值 ▪ 今天真实的市场容量和价值 ▪ 市场增长和未来市场 ▪ 绘制竞争者战略图 ▪ 市场细分
成本驱动因素和技术解 决方案 ▪ 不同业绩水平的费用 ▪ 产品之间的成本差异
市场需求和要求 ▪ 客户决策历程 ▪ 基于市场的规格和特点 ▪ 技术趋势
模块化产品设计 要解决的问题 ▪ 模块的区分 ▪ 解决方案的数 量 ▪ 合并性 ▪ 介面 ▪ 模块化的产品 组合设计
需要考虑3个关键路径，以衍生出基于市场的模块化产品设计。
市场在哪里？
有哪些技术解决 方案？
产品需要涵盖哪 些内容？
主要讨论(见第4 章)
要解决的问题
▪ 代表产品
主要分析(见1-3章)
要解决的问题
要解决的问题
来源：乙方
| 19

## Slide 21
E 客户决策历程 | 基于市场的具体内容和特点 | 技术趋势 |  | 
Type of decision Examples (Forklift) ▪ Fundamental decisions at the beginning of a project or a purchase ▪ Decisions will typically not be changed or challenged over time ▪ Often selection of platform or even product line Range for key performance criteria leading to a concrete product and specifications Specifications and initial selection might be charged during project development or purchase process ▪ Nice-to-have features and design options ▪ Often add-on features, that are not part of a standard offering and are charged separately
50
0.0
Required input factors for decision Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Trends on system level | Cabin and doors
 | ▪ Faster maneuvering speeds with high precision ▪ Light projection of driving tracks on floor, especially for backwards drive ▪ System-to-system communication for additional functions (collision prevention, higher efficiency) ▪ Predictive maintenance and system health monitoring ▪ Pedestrian safety codes ▪ Safety requirements for high energy density batteries ▪ Overload and misuse detection ▪ Silent high capacity pumps ▪ Further integration of forklift trucks in overall logistics system for improved truck utilization and driving distance optimization ▪ Autonomous driving of forklift trucks, surveyed from control center
Future code and regulatory rules Trends on module level | 
Forklift business trends | 
▪ 了解客户对定义关键性能参 数的选择。
▪ 具备和必须具备的特征之间 的区别。
▪ 趋势的透明度和未来平台所 需的可升级性。
▪ 限制发展、需要考虑的法律 规定。
了解并确定市场需求和要求
是后期前瞻性平台设计的重要基础。
▪ 覆盖市场的主要性能参数的 规格范围
▪ 分解到各个部分
▪ Low noise
▪ Extra low noise
▪ High robustness
来源：客户案例；
▪ System integration of components into body
▪ Design for maintainability and repair
▪ Alternative material use for upper body (GFRP, CFRP, Plastics)
Level 1
Regional characteristics e.g ., blowing fan in India, sucking fan in USA
Needs-based customer segmentation e.g ., no handicapped solution for industrial buildings
▪ Increase of functionalities while standardizing parts
▪ Outsourcing of special functions from OEM to external companies
▪ Automatic lift trucks
▪ Use of telematics (data mgmt.)
▪ Singleframe and singlepart design
▪ Lightweight design
▪ Hinges with integrated stopper and damper
▪ Application – heavy load, warehouse, office application
▪ High density batteries
▪ Lithium-Ion technology
▪ Recuperation
▪ Inductive charging
▪ Fast charging
▪ Colour options
▪ High-density air cooled asynchronous motors
▪ Wheel-hub integrated motors
Willingness to
pay
e.g ., no gold plated walls in basic variant
cation by signal overlay
▪ WiFi connection for remote monitoring
5 20 30 50 15 40
 |  | 20
4000
0
2000
 |  | 20
4000
3100
Features
▪ Handicapped
▪ Payload
▪ Speed
Granularity
0.0 50 0.0 50
| 20
G
Lift
height,
m
F
Payload,
tons
Level 3
Level 2
Speed,
m/s
Electric controls
Energy storage
▪ Communi-
Regions
6 15
3 10
15 20
Tower
Motor
Pump
Body
4000
4000
0.0
0.0
0.0
20
▪
▪
0
0
0

## Slide 22
▪ 决定概览及其顺序/优先次序a ▪ 个体特征和特性的分布
结果。客户决策历程图
办法
▪ 从客户的决定到最终的产品，都要 跟随客户
▪ 按3个层次进行分组决定
– 基本决定
– 关键业绩决定
– 有利的决定
▪ 确定关键特征和性能特点
▪ 在客户决策过程中使用多种来源， 例如：。
– 采访客户
– 销售和市场部统计
– 采访销售代表
– 采访保养和维修人员
Take rates/distribution in percent Application Power train High variance and potential combinations Transportation capacity 2-52 tons Joint optimization of customer together with sales representative Height Ground clearance Turning radius Wheel base Electrical grid connection
与拿货率一起，客户的决策历程也在不断变化。 确定关键的性能参数和相关特征
Level 1 Level 2
Fundamental design characteristics
Characteristics
Indoor/Outdoor/Mixed
IC trucks, E trucks, WH trucks
Noise quality, handicapped suitability, robust solution, colouring
来源：客户案例；
Payload
Lifting speed Speed
Lifting height
0,5; 0,63; 0,7 m/s
10, 15, 20 km/h
2000-4000 mm
Type 1, 2, 3
2000-2120 mm
1500- 1600 mm
50 Hz, 60 Hz
Fundamental decisions come first
E
Special requirements
Customer decisions
Technical feature
| 21
Electrical layout
Dimensions
Dustri- bution
Distri- bution
Distri- bution
Distri- bution
Pay- load

## Slide 23
在项目或采购开始时的基本决定。 ▪ 应用--重载、仓库、办公室应用
决定通常不会随着时间的推移而改变或
受到质疑。
通常选择平台甚至产品线
混凝土产品和规格的关键性能标准的范 围。
在项目开发或采购过程中， 可能会收取 规格和初选费用。
▪ 漂亮的功能和设计选项
▪ 通常是附加功能，不属于标准产品的一 部分，需要单独收费。
▪ 自动升降车
▪ 使用远程信息处理技术(数据管理)
1级
第三级
客户决策旅程可以结构化 3个层次的决定
▪ 有效载荷
▪ 速度
例子(叉车)
决定类型
第二级
E
来源：乙方
粒度
▪
▪
▪
▪
▪
| 22

## Slide 24
取费率/分配 百分比 基本决定是 第一位的 高差异和潜在的 组合 运输能力 有效载荷 与销售代表共同 优化客户 2000-4000毫米 高度 第1、2、3类 2000-2120毫米 1500- 1600毫米 50 Hz, 60 Hz
1级 第二级
基本设计特点
特征
室内/室外/混合
IC卡车、E卡车、WH卡车
噪声质量、残疾人适用性、稳健的解 决方案、着色。
提升速度
速度
提升高度
离地间隙
转弯半径
轮基
电网连接
客户决策旅程的例子 叉车(1/2)
2-52吨
0.5；0.63；0.7米/秒 10、15、20公里/小时
客户决定
应用
动力火车 特别要求
来源：客户案例；
E
技术特点
Dustri- 资助
外形尺寸
电气布局
Distri- 资助
Distri- 资助
有效 载荷
| 23
区划

## Slide 25
基本设计特点 | 
 | 取费率/分配 客户决定 技术特点 特征 百分比 宽、深、长方形 单面，双面 35-40升/分钟 流程 160、170、180巴 标准、稳健性 基于客户决 定的高差异 性
车身尺寸 | 0 – 6 m2 | 分销 机身尺寸达
第三级
客户决策旅程的例子 叉车(2/2)
来源：客户案例；
标准、定制
标准、定制
进出边数
E
外观设计
室内设计
液压系统
工作压力
油流量
体形
身体
| 24
分销

## Slide 26
客户决策历程 |  |  | 市场集群
1级 第二级 | 特征 重载、仓库、办公室 IC/E/WH卡车 噪声质量、残障人士适用性、坚固的 解决方案、着色。 2-52吨 0.5；0.63；07.7米/秒 10、15、20公里/小时 2000-4000毫米 类型1、2、3 2000-2120毫米 1500- 1600毫米 50 Hz, 60 Hz | 取费率/分配 百分比 速度 有效 载荷 Distri- 资助 Distri- 资助 Dustri- 资助 有效载荷 | 
自下而上的客户决策历程可以连接 到自上而下的市场摸索
D章制定了市场集群
客户决策过程中的每一条" 都可以与市场地图中
的某一特定点或区域联系起
<5000 <20000
来源：客户案例；
<250
<500 <1000
路径"
来。
E
| 25
高度
区划
D

## Slide 27
0 Payload, tons 4
Lifting height, m
20 Speed, km/h 5 15
Regions Features ▪ Hi-pwr. AC ▪ Colour options
结果。集群性能范围和排除物 | 
▪ 初步确定每个群组 的性能范围和所提 供的功能。 ▪ 集群的区域分化 | Required input factors for decision
▪ 不需要提供产品或 预计接受率很低的 情况下不包括在内 – 在系统一级 – 在模块一级 | 
办法
▪ 根据客户的决策历程，绘制 出衍生的市场群组图。
▪ 根据以下情况确定哪个集群 需要哪些特征和性能范围。
– 每组内的需求和预期接 受率
– 愿意支付额外费用或高 性能的费用
– 区域特点
▪ 分析哪些特定的组合有哪些 拿货率。
Volume distribution in units 1.000 5.000 Width of the cabin Height of cabin roof
Volume distribution in units 1.000 5.000 Shelf height Payload
决定哪个集群将覆盖哪些特征，根据 市场集群和客户决策历程
▪ Low noise
▪ Extra low noise
▪ High robustness
Rule of thumb: Solutions will only be developed for significant volumes
来源：客户案例；
Needs-based
customer
segmentation
e.g., no high- performance AC solution for cooling house applications
Willingness to pay
e.g., no frameless design doors in basic variant
F
0
e.g., cruise control for the US
Regional characteristics
| 26
20.000
20.000
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
3 10
15 20
20
20
12
12
12
12
2
2
8
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5

## Slide 28
有效载荷： 吨 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
吊装 高度。 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 速度。 公里/小时 5 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区域 特点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▪ Hi-powerr.ACAC ▪ 颜色选择 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▪ 低噪音
▪ 超低噪音
▪ 高稳定性
示例--定义性能范围和特征 基于市场图谱和客户决策历程
基于需求 客户细分 例如，没有高性能 的空调解决方案， 用于冷却房屋的应 用。
支付意愿 如：基本款无框设 计的车门
区域特点 如美国的巡航系统 。
决策所需的输入因素 第1组 第2组 第3组
0
0
0
来源：客户案例；
F
3 10
| 27
20
20
20
15
12
12
12
12
2
2
8
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5

## Slide 29
数量分布 单位 1.000 5.000 机舱宽度 舱顶高度
数量分布 单位 1.000 5.000 架子 高度 有效载荷
经验法则。 只为大宗货物制定解决方案
例子--基于市场数据的数量分析表明 性能范围的尺寸和界限
排除船舱罕见的地面形状
排除高架高度的低有效载荷。
来源：客户案例；
F
20.000
20.000
| 28

## Slide 30
▪ 对预期趋势的系统 性概述 ▪ 平台和接口开发的 事实基础 ▪ 每个趋势对系统和 模块的影响分析
结果：技术状况
▪ 收集可能影响产品设计、产 品使用或客户行为的趋势。
▪ 考虑广泛的因素
– 技术趋势(例如，无钥匙 进入)
– 立法改革(例如，能源效 率>97%)。
– 设计趋势(如玻璃材料的 使用)
– 客户趋势(如免费Wi-Fi)
▪ 各个方面的集群趋势
– 系统级
– 模块级
– 环境整合
– 商业模式
Trends on system level | 
 | Cabin and doors
 | ▪ Faster maneuvering speeds with high precision ▪ Light projection of driving tracks on floor, especially for backwards drive ▪ System-to-system communication for additional functions (collision prevention, higher efficiency) ▪ Predictive maintenance and system health monitoring ▪ Pedestrian safety codes ▪ Safety requirements for high energy density batteries ▪ Overload and misuse detection ▪ Increase of functionalities while standardizing parts ▪ Outsourcing of special functions from OEM to external companies ▪ Further integration of forklift trucks in overall logistics system for improved truck utilization and driving distance optimization ▪ Autonomous driving of forklift trucks, surveyed from control center
Future code and regulatory rules Trends on module level | 
Forklift business trends | 
▪ Analyze trend by trend ▪ Collect affected modules ▪ Define counter- measures or aspects to be considered during development to make the system future- proof |  | Trend analysis |  |  |  | 
 |  | Autono- mous drive |  |  |  | 
 |  |  | Affected modules |  |  | What to do to make it future-proof? ▪ Foresee new control design and connector in the interface design ▪ Allow more package space ▪ Ensure buffer for cooling capacity of battery ▪ Allow package space for additional components, e.g., for charging ▪ Ensure heat transfer of lighting fixtures to avoid overheating
 |  |  |  | ▪ High-density air cooled asynchronous motors ▪ Wheel-hub integrated motors ▪ High density batteries ▪ Lithium-Ion technology ▪ Recuperation ▪ Inductive charging ▪ Fast charging ▪ LED lighting |  | 
需要从一开始就考虑技术趋势。
开始，以确保未来的成功和产品的可升级性。
▪ System integration of components into body
▪ Design for maintainability and repair
▪ Alternative material use for upper body (GFRP, CFRP, Plastics)
来源：客户案例；
▪ Singleframe and singlepart design
▪ Lightweight design
▪ Hinges with integrated stopper and damper
▪ High density batteries
▪ Lithium- Ion technology
▪ Recuperation
▪ Inductive charging
▪ Fast charging
Battery
▪ High-density air cooled asynchronous motors
▪ Wheel-hub integrated motors
cation by signal overlay
▪ WiFi connection for remote monitoring
Motor
G
办法
Lighting
▪ Silent high capacity pumps
Energy efficiency
| 29
Recyclability
Light weight
Electric controls
Energy storage
▪ Communi-
Tower
Motor
Pump
Body
…

## Slide 31
系统一级 的趋势 | 
 | 身体 机舱和门 泵 桅杆 储能 电机 电气控制
 | ▪ 更高的操纵速度，更高的精度。 ▪ 在地面上投射出行驶轨道的光线，特别是倒车时的光线。 ▪ 系统与系统之间的通信，以实现更多的功能(防碰撞、更高的效率)。 ▪ 预测性维护和系统健康监测 ▪ 行人安全守则 ▪ 高能量密度电池的安全要求 ▪ 将叉车进一步纳入整体物流体系，提高货车利用率， 优化行驶距离。 ▪ 叉车的自主驾驶，从控制中心进行调查
未来的守 则和监管 规则 模块层面 的趋势 | 
叉车业务 趋势 | 
▪ 超载和滥用检测 ▪ 系统集成组件 到主体中 ▪ 可维护性和维 修性设计 ▪ 上半身的替代 材料使用( GFRP、CFRP 、塑料)。 | ▪ 单框和单件设 计 ▪ 轻量化设计 ▪ 铰链带集成的 挡板和阻尼器 | ▪ 静音高容量泵 ▪ 增加功能，同 时实现部件标 准化 ▪ 将特殊功能从 OEM外包给外 部公司。 | ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ | 高密度电池 锂离子技术 休养 感应式充电 快速充电 | ▪ 高密度风冷异 步电动机。 ▪ 轮毂式集成电 机 | ▪ 通过信号叠加 进行通信 ▪ WiFi连接，用 于远程监控
资料来源：乙方机械客户实例。伪装的乙方机械客户实例；乙方；互联网图片。 | 30
示例--趋势景观图所有影响因素 对于产品系统和单个部件
G

## Slide 32
▪ 按趋势分析 ▪ 收集受影响的 模块 ▪ 确定在开发过 程中应考虑的 对策或方面， 使系统不受未 来影响。 |  | 可回收性 重量轻 自动驾驶 … |  |  | 
 |  | 受影响的模块 |  |  | 怎么做才能让它面向未来？ ▪ 确保照明灯具的热传导， 避免过热 。
 |  |  | ▪ 高密度风冷异步电动机 。 ▪ 轮毂式集成电机 ▪ 高密度电池 ▪ 锂离子技术 ▪ 休养 ▪ 感应式充电 ▪ 快速充电 ▪ LED照明 |  | 
▪ 在接口设计上预见了新的控制设计 和连接器。 ▪ 允许更多的包装空间
▪ 确保电池冷却能力的缓冲 ▪ 留出包装空间，以容纳额外的组件 ，例如充电用的组件
趋势分析
例子--趋势影响分析确定了关键的 模块和组件，并提出设计要求
蓄电池
电机
灯光
来源：客户案例；乙方。
能源 效率
G
| 31

## Slide 33
解决办法 ▪ 与产品经理和销售人员密切配合，从客户的角 度出发，并与专家进行确认，为客户的决策做 准备。 ▪ 进行客户调查 ▪ 使用外部来源的特征分布(如果有的话) ▪ 用数字来支持决策 ▪ 除非有战略上的需要，否则不为极低的接受率 提供解决方案(不包括在内)。 ▪ 宁可考虑小批量的替代解决方案，例如，定制 或从批量生产中修改。 ▪ 举办跨职能和跨区域的"趋势研讨会"，以获得 广泛的视角。 ▪ 通过采访等方式获取外部观点 – 行业专家 – 研究人员/教授/学术界人士。 – 专家网络服务(美国格理集团、Alphasight 等)。
潜在的陷阱
▪ 决策历程太详细或不够详细
▪ 客户决策的相关性被错误地分配到 第1、2、3级。
▪ 没有关于特征分布的信息
避免在"市场需求和"上的常见陷阱。 需求"路径
▪ 规格范围的界定过于宽泛
▪ 对于基本变体，有太多的功能被选 为"必需"。
▪ 只关注中短期产品趋势
▪ 对产品趋势的看法过于狭隘
▪ 只有区域性的产品趋势
技术逻辑学 趋势
客户决策历 程
具体内容和 特点
来源：乙方
| 32
G
E
F

## Slide 34
市场规模和价值 ▪ 今天真实的市场容量和价值 ▪ 市场增长和未来市场 ▪ 绘制竞争者战略图 ▪ 市场细分
市场需求和要求 ▪ 客户决策历程 ▪ 基于市场的规格和特点 ▪ 技术趋势
成本驱动因素和技术解 决方案 ▪ 不同业绩水平的费用 ▪ 产品之间的成本差异
模块化产品设计 要解决的问题 ▪ 模块的区分 ▪ 解决方案的数 量 ▪ 合并性 ▪ 介面 ▪ 模块化的产品 组合设计
需要考虑3个关键路径，以衍生出基于市场的模块化产品设计。
市场在哪里？
有哪些技术解决 方案？
产品需要涵盖哪 些内容？
主要讨论(见第4 章)
要解决的问题
▪ 代表产品
主要分析(见1-3章)
要解决的问题
要解决的问题
来源：乙方
| 33

## Slide 35
▪ 在市场摸底的过程中， 选择具 ▪ 确定不同市场映射范围的价 ▪ 分析低性能的低成本产品和 有代表性的产品，具体的性能 格水平。 高性能的高成本产品之间的 参数 ▪ 引导到自上而下的成本目标 成本差额。
▪ 以此作为跟踪成本和价格的 参考
代表产品 |  | 不同业绩水平的费用 | 产品之间的成本差异
▪ Select representative systems that are commonly used, e.g., – Physical system at exact performance parameter values (speed = 2.0 m/s) – Virtual systems within small parameter value variations (speed = 1.8 … 2.2 m/s) ▪ Selection criteria: Ensure – Focus on key performance parameters – Sufficient volume coverage (>60%) – Full market range coverage (high and low performance) – Global representatives identical for all regions and local representatives
Technology A Technology B ▪ Technology A is more favorable for clusters 1 and 2 ▪ Cluster 2 could – Use technologies A and B – Rely on tech. B (leads to expensive low-end products) – Share tech. A with clusters 1 and 2 (leads to expensive high-end products) ▪ Decision depends on volumes and requires careful analysis 2 technologies
Evaluation of performance spreads Performance parameters Name 1 Product 1 2 Product 2 3 Product 3 4 Product 4 5 Product 5
▪ Defined representative systems acc. to volume peaks – At low and high-performance ranges for each market cluster – For each region with set of global representatives
建立成本透明度对于确保 未来产品的成功
 |  | China |  | 
 |  | Europe |  | 
Estimated market volume – Cluster 1
Global perspective | 
2020 units, mapped for payload and speed <1000 <5000 Payload | Share of Speed total vol- In Payload ume 2020 >60% 5 Product 5 8 20 2.2
Market mapping of repre- sentatives configurations 2020 units <1000 <5000 Payload
▪ Large performance spread values can be indicators for a too wide performance range, leading to high cost for basic variants
▪ To solve
– Reduce performance range
– Split cluster
– Carefully design modules with potentially 2 performance versions
▪ Experience shows: Performance range values of up to 1.4 can be covered with 1 variant1
▪ Linear cost behavior with performance parameter
▪ Likely good scalability of system and components along this performance dimension
One size fits all
▪ Linear cost behavior with step
▪ While clusters 1 and 2 are well within linear range, the step change within cluster 3 might require
– Split of cluster
– Split of some modules
2 sizes
 |  |  |  |  |  | Payload
 |  | Clust | er 1 |  |  | 
 |  | Clu | ster |  |  | 
 |  |  | Cl | ust | er 3 | 
Speed
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1 1
Size
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
 | Product 1 | 6 | 15 | 31
 | Product 2 | 8 | 15 | 18
 | Product 3 | 6 | 12 | 11
 | Product 4 | 10 | 12 | 6
Cluster 1 1
Result: Defined product representatives
Conclu-
sion
Approach
来源：乙方
Product
cost,
EUR
Cluster coverage of perfor- mance
Payload
Value
In tons
7
Representative products – Cluster 1
Speed
Speed
In km/h
10
| 34
Spread factor
2.0
Parameter
H
K
Spread factor
Name km/h In tons In percent
Cargo size
Payload
I
Speed
<20000
<250
<500
<20000
<250
<500
Speed
4.0
4.0
2.3
3.0
3.7
2
5
4
5.7
1.0
20
20
Speed
15
11
17
4
2
5
2
3
3
5
3
4
2
3
3
1

## Slide 36
▪ 根据体积峰值确定代表性系统。 – 每个市场群组的低价位和高性能范围 – 每个区域有一组全球代表
 | China | 
Europe |  | 
▪ 选择常用的代表性系统， 例如：
– 物理系统在准确的性能参数值( 速度=2.0米/秒)下。
– 小参数值变化范围内的虚拟系统 (速度=1.8 ... 2.2米/秒)
▪ 甄选标准。确保
– 关注关键性能参数
– 足够的容量覆盖率(>60%)
– 全市场范围覆盖(高性能和低性 能)。
– 全球代表对所有区域相同，地方 代表对所有区域相同。
代表性系统用于跟踪和创建
如果可以进行审查，成本和价格的透明度；
结果。确定的产品代表
办法
3
Representative products – Cluster 1
Estimated market volume – Cluster 1
来源：客户案例；
3 Product 3 6 12 11 >60%
Share of total vol- ume 2020
In percent
1 Product 1 6 15 31
2020 units,
Speed
2 Product 2 8 15 18
mapped for payload and speed
H
Global perspective
Speed
In
km/h
Payload
In tons
<1000
<5000
| 35
<250
<500
Cluster 1
Product 4
Product 5
Payload
Name
<20000
2.2
20
10
12
4
2
5
1
4
6
8
5

## Slide 37
 | 中国 |  | 
欧洲 |  |  | 
3
例子--代表性产品及其定位 在市场摸底中
代表性产品----第1组
估计市场容量----第1组
有效载荷 5 产品5 8 20 2.2
3 产品3 6 12 11 >60%
2020个单位，按有效载荷和速度绘制地图
1 产品1 6 15 31
2020年占总 销量的比例( %)
速度
单位： 公里/ 小时
有效载 荷
单位：吨
<250 <1000 <20000
8 15 18
全球视角
<500 <5000
4 产品4
2 产品2
H
来源：乙方
第1组
速度
名称
| 36
10
12
4
2
5
1
6

## Slide 38
结果。沿着性能参数发展成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▪ 成本相关性的透明度 ▪ 为模块边界的集群定义提供投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speed |  |  |  | Payload |  |  | Cargo size |  |  | Technology A Technology B
 | Speed Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 |  |  |  |  |  |  | Size Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 |  | 
 |  | ▪ Linear cost behavior with performance parameter ▪ Likely good scalability of system and components along this performance dimension | ▪ Linear cost behavior with step ▪ While clusters 1 and 2 are well within linear range, the step change within cluster 3 might require – Split of cluster – Split of some modules |  |  | ▪ Technology A is more favorable for clusters 1 and 2 ▪ Cluster 2 could – Use technologies A and B – Rely on tech. B (leads to expensive low-end products) – Share tech. A with clusters 1 and 2 (leads to expensive high-end products) ▪ Decision depends on volumes and requires careful analysis |  |  |  | 
 |  | One size fits all | 2 sizes |  |  | 2 technologies |  |  |  | 
办法
▪ 获得选定的代表性产品配置 的成本，根据
– 在今天的成本上
– 目标成本
– 关于估计数
▪ 根据性能参数分析成本
▪ 必要时，将其他有代表性的 系统定义为节点。
 |  |  |  |  |  | Payload
 |  | Clust | er 1 |  |  | 
 |  | Clu | ster |  |  | 
 |  |  | Cl | ust | er 3 | 
按关键性能参数进行成本分析 确定成本敏感度和自然断点
Conclu-
sion
Product
cost,
EUR
Cluster coverage of perfor- mance
来源：客户案例；
Parameter
I
| 37
2

## Slide 39
 |  |  |  |  |  | 有效载荷
 |  | 第1 | 组 |  |  | 
 |  |  | 2组 |  |  | 
 |  |  |  | 3 | 组 | 
▪ 技术A对第1组和第2组更为有利
。
▪ 第2组可以
– 使用技术A和B
– 依靠技术。 B (导致昂贵的低 端产品
– 共享科技。 A与第1、2组(导 致昂贵的高端产品)。
▪ 决定取决于数量，需要仔细分析
尺寸
第
组
第1 |  | 
 |  | 2组
第3 |  | 
速度
第2组
▪ 线性成本行为与步骤
▪ 虽然群组1和群组2在线性范围内 ，但群组3内的阶梯变化可能需要
– 分组
– 一些模块的拆分
第1组
第3组
结束语
▪ 性能参数的线性成本行为
▪ 系统和组件在这一性能方面可能 具有良好的可扩展性。
产品成本。
欧元
例子--按关键性能参数进行成本分析
绩效的集群 覆盖率
货物尺寸 |  | 技术A 技术B
2项技术
2种尺寸
一个尺寸适合所有人
参数
来源：客户案例；
| 38
有效载荷
I
速度
第
第
组

## Slide 40
结果。业绩分布分析
▪ 每个业绩维度 的业绩分布系 数 ▪ 表明业绩范围 或群组定义应 予修改的地方 ▪ 参考文献 用于各个模块 的优化设计 4.0 4.0
办法
▪ 分析有代表性的系统 和集群，以获得每个 维度上的最大性能差 值
▪ 性能差价系数>1.4 ， 通常是差价过高的指 标，使得低端产品价 格过高。
分析集群内的性能分布，以识别出
潜在的次集群或模块设计中所需要的分割。
Market mapping of repre- sentatives configurations 2020 units <1000 <5000 Payload
▪ Large performance spread values can be indicators for a too wide performance range, leading to high cost for basic variants
▪ To solve
– Reduce performance range
– Split cluster
– Carefully design modules with potentially 2 performance versions
▪ Experience shows: Performance range values of up to 1.4 can be covered with 1 variant1
Performance parameters
Name
1 Product 1
2 Product 2
3 Product 3
4 Product 4
5 Product 5
Cluster 1 1 3
来源：客户案例；
Payload
Value
In tons
7
Speed
Speed
In km/h
10
Evaluation of performance spreads
K
Spread factor
2.0
Spread factor
| 39
<20000
<250
<500
2.3
3.0
3.7
5.7
1.0
20
20
Speed
15
17
11
3
3
5
4
2
5

## Slide 41
摸清代表组合的市场情况 2020年单位 <250 <1000 Speed Payload
▪ 大的性能差值可能是 性能范围过大的指标， 导致基本变型的成本 过高。
▪ 要解决
– 缩小性能范围
– 分组
– 精心设计可能有2 个性能版本的模块
。
▪ 经验表明。 1个变体1 可 以覆盖高达1.4的性能 范围值。
有效载荷
价值
单位：吨
7
11
3
17
3
Cluster 1 1 3
速度
速度
单位：公 里/小时
10
15
5
20
20
1 产品1
2 产品2
3 产品3
4 产品4
5 产品5
例子--代表性产品的价差分析1
1 工程上典型的缩放系数是1.4(~sqrt(2))，例如， 对DIN纸格式的缩放。
来源：客户案例；
绩效 参数
名称
评价业绩差价
利差系 数
利差系 数
K
<500 <5000
| 40
<20000
4.0
4.0
2.3
2.0
3.0
3.7
5.7
1.0
4
2
5

## Slide 42
解决办法 ▪ 代表的定义应根据数量和/或收入分配来确 定。 ▪ 全球和地方代表对市场的最低覆盖率达到 60%。 ▪ 根据增长假设指派代表未来趋势的代表。 不同业绩水平 的成本 ▪ 必须通过共同的讨论平台促进营销和工程 之间的沟通。 ▪ 需要在通用零部件份额的愿望和价差之间 找到平衡点。
▪ 可以以"优化"的方式报告成本，例如， 出于政治原因进行交叉补贴。 ▪ 成本依赖性可能会被供应商掩盖。 | ▪ 进行彻底的LPP分析，特别是将业绩驱动 的成本与额外影响分开。 ▪ 将视角扩大到目前尚未使用但可能的替代 技术上 ▪ 确保成本透明度，例如， 通过询价单和清 理单确保成本透明度
潜在的陷阱
▪ 代表不反映真实市场
▪ 视野局限于全球或地方代表制。
▪ 未列入未来趋势
▪ 代表的组织努力超过其价值贡献。
▪ 市场营销和工程之间的沟通可能是具有 挑战性的
▪ 通用件水平过高，价差过低。
避开"成本驱动因素"的常见陷阱 和技术解决方案"的途径
产品之间的成 本差异
代表性产品
来源：乙方
| 41
K
H
I

## Slide 43
市场规模和价值 ▪ 今天真实的市场容量和价值 ▪ 市场增长和未来市场 ▪ 绘制竞争者战略图 ▪ 市场细分
成本驱动因素和技术解 决方案 ▪ 不同业绩水平的费用 ▪ 产品之间的成本差异
市场需求和要求 ▪ 客户决策历程 ▪ 基于市场的规格和特点 ▪ 技术趋势
模块化产品设计 要解决的问题 ▪ 模块的区分 ▪ 解决方案的数 量 ▪ 合并性 ▪ 介面 ▪ 模块化的产品 组合设计
需要考虑3个关键路径，以衍生出基于市场的模块化产品设计。
市场在哪里？
有哪些技术解决 方案？
产品需要涵盖哪 些内容？
主要讨论(见第4 章)
要解决的问题
▪ 代表产品
主要分析(见1-3章)
要解决的问题
要解决的问题
来源：乙方
| 42

## Slide 44
每个模块的最佳解数是多少？ ▪ 覆盖市场所需的发动机基本型号数量(4缸和6缸发
动机、柴油机和汽油机)。
▪ 子变量的数量(100、130、170和200马力4缸汽油发
动机)。
哪些模块的变体与其他模块的变 ▪ 100马力的4缸汽油发动机永远不会搭配4-WD，而 体相结合？ 280马力的6缸柴油发动机永远使用4-WD。
模块化的产品组 合设计
L 模块的区分 M 解决方案的数量 N 合并性 O 介面
允许模块混搭的前提条件是什么 ▪ 车身上所有可能的发动机类型都有相同的发动机支
？ 架。
▪ 所有产品均采用相同的电机-泵-液压的布局和设计 原理，但比例与功率相同。
▪ 根据有效载荷的不同， 采用不同的动力系统技术
需要回答4个指导性的问题，以界定 模块化产品组合
哪些模块
▪ 要有区别
▪ 可以缩放，或
▪ 可以永远不变？
指导性问题
来源：乙方
例子
| 43
P

## Slide 45
结果。根据客户的需求， 提供各种模块 |  | 
▪ 以定义的模块为装配部件进 行系统分解，为未来的系统 平台搭建基础 |  | 
▪ 与客户决策特征相关的模块 性能范围 ▪ 根据性能指标和技术可行性 ，自上而下地对模块变体进 行设想。 |  | Customer Module decision characteristic Fork arms Motor Controller Hydraulics Chassis
办法
▪ 定义系统与环境的边界
▪ 根据以下情况确定系统可能的模块 分割，例如：
– 职能任务
– 生产过程
▪ 与产品系统专家一起调整最终的模 块分割
▪ 将客户决策维度连接到模块
▪ 根据模块变体的数量，推导出自上 而下的目标设想。
– 高级工程视角
– 战略管理愿景
Set system boundaries Approach ▪ Determine system boundaries according to project scope | Approach ▪ Apply criteria for designing the optimal module structure, e .g ., – Functional tasks – Production processes of parts – Interface relations between modules – Effect of customer buying dimensions – Ownership for module within organization Example Function Module Carry payload Fork arms Motor Control speed, Controller direction of movement and start and stop … …
Example ▪ Covering complete forklift system (all client parts) ▪ In addition, including application environment into consideration due to relevance to system functions | 
模块的差异化，首先要确定最佳的。 基于技术考虑的模块细分
Applica- tion | 
Payload | 
Speed | 
Lifting height | 
▪ Fully modular fork lengths ▪ Applicable for all speeds | ▪ Discrete speed and load steps ▪ Scalable solution for lifting heights | 
 |  | ▪ One scalable solution
客户决定
Bottom-up technical input
Top-down managerial input
Aspiration for number of module variants
Define module split
L
来源：乙方
| 44
Lifting and lowering
I
II

## Slide 46
办法 ▪ 根据项目范围确定系统边界 | 定义模块分割 办法 ▪ 运用标准设计最佳模块结构，例如： – 职能任务 – 零件的生产过程 – 模块之间的接口关系 – 客户购买维度的影响 – 组织内模块的所有权 | 
例子 ▪ 涵盖完整的叉车系统(所有客户的部 件)。 ▪ 此外，由于与系统功能相关，还将应 用环境纳入考虑范围。 | 例子 功能 | 模块
 | 携带有效载荷 提升和降低 控制速度、运动 控制器 方向、启动和停 止。 | 
 | … … | 
资料来源：《伪装的乙方机械客户实例》；乙方；大西洋培训：。伪装的乙方机械客户实例；乙方；大西洋培训：
http://www.atlantictraining.com/ 。 | 45
shop/c-forklift-training- 115- 1 .html
例子--系统边界和标准来导出模块
设定系统边界
系统边界
L
叉臂
电机
二
I

## Slide 47
应用 |  |  |  | 
有效载荷 |  |  |  | 
速度 |  |  |  | 
提升高度 |  |  |  | 
▪ 完全模块化的 货叉长度 ▪ 适用于所有速 度 | ▪ 离散速度和 负载步骤 ▪ 提升高度的 可扩展解决 方案 | ▪ 一个可扩展的解决方案
模块
客户决策特征 叉臂 电机 控制器 液压 底盘
自下而上的 技术投入
自上而下的 管理投入
对模块变体 数量的期望
例子--模块变体的数量是受 客户决策特征和战略诉求
来源：客户案例；
L
| 46

## Slide 48
▪ 确定最佳的模块变体数量。 ▪ 定义了主要性能驱动力的变体的性能特征。 ▪ 现有变体的二级性能驱动程序说明
办法
▪ 确定复杂性/成本驱动因素及其断点
。
▪ 地图市场需求，按成本驱动因素划 分
▪ 计算变型产品的总成本为直接产品 成本(包括规模经济和复杂成本) 的总和1。
– 从一个变量开始
– 迭代增加变体，计算和比较成本 ，直到达到最低成本的解决方案
。
TBD
 |  |  | Gen over and help perfo boun varia |  | 
Won Lost
Total cost of tower variants was calculated for all scenarios, using direct product cost (DPC) and cost of complexity DPC CoC Lowest cost of tower 16 15 13 12 11 11 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11
关于方法的详细说明很快就会在一份单独的KNOW
文件中提供。
Lifting height and payload identified as main cost drivers Technical breakpoints are considered for defining the cost curve
结果。模块变体的最佳数量
1 PD"产品组合合理化和模块化/标准化工作的复杂性建模成本"中提供了详细的见解。 KNOW ID 817493
推导出最佳的模块变体数量。
EUR Payload
0 | 5 40 50
4000
0,6
Result: Performance requirements | 3
250 1600 Lifting height, in mm | 
EUR Lifting height
One variant at a time was added heuristically considering “sweet spots” and technical constraints
A market overview mapped by lifting height and payload was created to understand demand
The first variant was placed to cover all market requirements
Final number of variants is fine tuned considering
M
来源：乙方
# variants
also non-cost considerations
eral market view and won lost informatio to fine-tune rmance daries of each nt
SIMPLIFIED
Breakpoints for main cost drivers define variant performance limits
| 47
Estimated market volume
Future units
Cost drivers identified through client workshop
IVb
IVc
IVa
III
V
II
<250 <5000
Ia
Ib
MEUR
Payload,
in tons
Cargo size,
in mm
Lifting speed,
in m/s
Lifting height, in mm
<500
<1000
Payload , in tons
Type A
E
Type
21
Type C
12
<20000
Type G
Type D
Type B
Type
n
F
750
0
0
0

## Slide 49
确定技术断点 | 
Lifting height Cost in EUR Discrete price jump within linear price development Lifting height Payload Material 1 Material 2 ▪ Increasing payload requires stiffer mast solutions, resulting in more material and higher material cost ▪ Beyond certain heights, another material needs to be used to ensure secure loading, but also has more expensive market prices 二 分析和绘制主要成本 驱动因素的技术断点 ，例如： – 从一定的性能水 平开始使用不同 的、更昂贵的技 术。 – 需要更多的模块 单位来满足性能 要求。 | 
迭代成本计算过程 |  | 
四▪ 开始迭代优化过程， 计算包括DPC、规模 经济和复杂性成本在 内的总变异成本。 a) 假设1个变体覆盖整 个性能范围。 b) 考虑到"甜蜜点"和技 术限制，增加1个启 发式的变种。 c) 计算变型成本，直到 总成本最小化。 |  | 
确定主要成本驱动因素
I▪a 绘制影响模块的性能 特征图。 ▪ 通过以下方式确定客 户标准中的主要成本 驱动因素 Ib – 客户访谈 – 供应商信息 – 科研
地图市场情况
Estimated market volume
Future units
Payload , in tons
<5000
<20000
<1000
Type E Type F
Type D
Type C
General market overview and won and lost information help to fine-tune performance boundaries of each variant
r a points for
main cost drivers
define variant
performance
limits
三▪ 绘制主要成本驱动因 素的市场容量分布图 (投入部分A、B)。
微调计算
Estimated market volume
Future units
Payload , in tons
<5000
<20000
<1000
Type E Type F
Type D
Type C
General market overview and won and lost information help to fine-tune performance boundaries of each variant
r a points for
main cost drivers
define variant
performance
limits
V▪ 在考虑到非成本
因素的情况下， 微调变体分布情 况
关于方法的详细说明很快就会在一份单独的KNOW文件中提供。
▪ Overview of all customer criteria influencing module ▪ Description of performance ranges of criteria ▪ Identification of main cost drivers among criteria through internal and external research and expert discussions | 250 1600 0,6 Lifting height, in mm |  | 3
寻找最佳模块变体数量的方法论
0 | 5 40 50
4000
M
来源：乙方
▪ A single mast can only realize a limited lifting height; beyond only multiple mast solutions can be used
▪ Duplex and triplex masts with a more sophisticated technology lead to cost jump
Result: Performance requirements
Cost drivers identified through client workshop
| 48
Lifting speed,
in m/s
Payload,
in tons
Cargo size,
in mm
Approach
Payload
Cost
in EUR
Discrete price jump
Duplex mast
Lifting height , in mm
Triplex mast
Type B
Type A
Single mast
Lifting height , in mm
Type B
Type A
<250
<500
<250
<500
Type G
Type G
750
Won
Lost
Won
Lost
0
0
0

## Slide 50
TBD
Type
<250 <5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<500 <1000 |  | <20000 |  |  |  |  | Type G | F |  | eral market view and won lost information to fine-tune rmance daries of each nt | 
 |  |  |  |  |  | Type E |  |  |  |  | 
Type D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Gen over and help perfo boun varia |  |  | 
Type B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Type A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
起重高度和有效载荷 被确定为主要成本驱 动因素。
考虑用技术断点来确 定成本曲线
考虑到"甜蜜点"和技术限制， 每次启发式地添加一个变体。
3 4 5 6 7 8 9 10 11
#变种
考虑到非成本因素，
对最终的变体数量进
行微调
按起重高度和有效载荷绘制了市 场概况，以了解需求。
欧元 有效载荷
欧元 提升高度
第一个变种是为了覆 盖所有的市场要求。
使用直接产品成本(DPC)和复杂 性成本计算了所有方案的桅杆变体 的总成本。
例子--开发最佳的桅杆变体数量。
13
12
11 11 11
DPC
CoC
最低成本 桅杆
来源：客户案例；
Breakpoints for main cost drivers define variant performance limits
MEUR
21
Estimated market volume
Future units
16
15
M
简单化
V
Won Lost
Ia
Ib
| 49
Lifting height, in mm
Payload , in tons
四b
四a
四c
Type C
三
12
二
。

## Slide 51
通过客户讲习班确定的成本驱动因素
提升高度。
单位：毫米
提升速度， 米/ 秒
5 40 0 50
0
250 0 1600 0,63
▪ 影响模块的所有客 户标准概述 ▪ 说明标准的性能范 围 ▪ 通过内部和外部研 究和专家讨论，确 定标准中的主要成 本驱动因素。
结果。业绩要求
例子--业绩要求和主要成本驱动因素 Ib 桅杆的
货物尺寸。
单位：毫米
有效载荷：
单位：吨
办法
来源：客户案例；
主要成本驱动因素
M
Ia
4000
750
| 50
0

## Slide 52
费用 (欧元) 吊装 高度 三合一 桅杆 ▪ 单根桅杆只能实现有限的提升高度， 超过这个高度只 能采用多根桅杆的解决方案。 ▪ 采用更先进技术的双联和三联桅杆导致成本上升
费用 (欧元) 有效载荷 材料1 ▪ 增加有效载荷需要更硬的桅杆解决方案，导致更多的 材料和更高的材料成本。 ▪ 超过一定的高度，需要使用另一种材料来保证安全装 载，但市场价格也比较昂贵。
实例--主桅成本的技术断点 司机
提升高度
有效载荷
线性价格发展中的 离散价格跳跃
离散型价格跳 跃
来源：客户案例；
双层 桅杆
单人 桅杆
M
二
材料2
| 51

## Slide 53
Won Lost <20000
 |  |  |  |  |  | 的市场概况和 信息有助于细 品种的性能边
 |  |  |  |  | 一般 胜负 化各 界。 | 
A型 |  |  |  |  |  | 
▪ 绘制未来市场分布图， 并为两个主要成本驱动 因素分别绘制图表
– 起重高度和
– 有效载荷
▪ 赢利和亏损量表明当前 市场强劲，未来市场潜 力巨大。
▪ 桅杆变体的极限可以通 过应用断点规则来直观 地确定，在第3章中解释 了这一点。
例子--桅杆变体景观的市场覆盖率
<250 <500 <1000 <5000
G型
办法
主要成本驱动因素 的断点定义了变量 的性能限制。
来源：客户案例；
估计市场容量
未来单位
提升高度，单位：毫米
M
有效载荷(吨)
三
C型
F型
D型
E型
| 52
B型
四

## Slide 54
总成本函数包括直接产品成本(DPC)、规模效应和复杂性成本
费用总额，不包括 规模经济 + B DPC，包括 规模经济 DPC不包括规模 经济 最佳的变体数 量
▪
办法 | 
▪ ▪ A2 ▪ | 随着变种数量的增加， 每个变种的直接产品成 本(DPC)也在下降。 越来越多的变种导致规 模经济的适用性有限， 成本增加 随着变种数量的增加， 复杂性的成本也在增加 将DPC与规模经济和复 杂性成本的影响结合起 来，得出计算变体总成 本的最终函数。
A2 + B | 
1
示例--模块总成本计算公式
最佳总成本=Min( Σi DPCvariant ix 年产量变量i+ n个变体的复杂度成本)
目标函数
1 EM指南。复杂度建模的成本知道ID 817493
来源：客户案例；
总费用，包括 规模经济
M
复杂度成本1
四
# 变体数量
| 53
费用
A1
A2
A1
A1
A2
+
B
B
B
n

## Slide 55
目标和起点
▪ 所有变体的总成本的整 体优化
▪ 迭代过程需要添加或删 除变体，并定位断点。
▪ 尤其是定位断点需要深 刻分析
▪ 关键假设。主要成本驱 动因素的性能和成本是 线性依赖的(LPP)
例子--模块变体断点定位指南 用于优化成本
I▪ 好，但没有优化的性能断
点
▪ I以下的产品具有I相同的性 能和成本，相当于I处的最 高性能产品。
▪ 相邻的大批量产品未使用I
三▪ 优化和最有利的性能断点
▪ 大批量、高性能的产品向 右缔结变型边界，决定成 本；优化避免过度规格化
。
▪ 规模经济的最佳利用
经验法则。 将变量断点定位在略高于交易量峰值的"甜蜜点"，以避免过度规 格化，并利用规模经济。
不利的性能断点
左侧大批量产品规格过高 ，导致大批量产品成本较 高
方法。根据主要成本驱动因素绘制产品数量分布图
来源：客户案例；
容量
I
，规模经济的积极效应。
M
四
性能(速度)
▪
▪
| 54
费用
1200
1200
400
400
200
200
三
二
二

## Slide 56
▪ 确定并排除不可行的模块组合。 ▪ 将可行的模块组合分配给市场群组，并加以记录和说明。
结果。可能的模块组合概览
办法
▪ 为不同的市场群组分配相应 性能范围的模块变体。
▪ 首先假设所有模块变体的组 合都是可能的。
▪ 在集群中部署特定的变体时 应用排除法，例如，出于以 下原因。
– 法律规定
– 市场需求
– 技术限制和界限
▪ Map all modules with their respective module variants ▪ Allocate module variants to defined market cluster ▪ Draw all possible combinations ▪ Input from chapters M |  | ▪ Certain modules cannot be combined, e.g., – Legal regulations – Market requirements – Technical limits ▪ Description and documentation of exclusions ▪ Applying exclusions to spanned solution space ▪ Input from chapters D , F
Module combinations | 
Module Mast Motor Electric controls Pump Body | Exclusions determine which module combinations can be realized
▪ Resulting combinations of modules are base for future platform products | 
识别模块之间的连接逻辑------ 哪些是可以组合的？
Cluster performance range determine which module is applicable in which cluster Module Passen- ger cabin Motor Control- ler Inverter Shaft
Module variants | Cluster 2
Reduction by exclusions
Spanning of the solution space
Volume distribution in units 1.000 20.000 5.000 Width of the cabin Height of cabin roof
Cluster 1 | Cluster 2
Volume distribution in units 1.000 20.000 5.000 Shelf height Payload
来源：客户案例；
Module variants
Rule of thumb: Solutions will only be developed for significant volumes
N
Exclusion of rare ground shapes of the cabin
Exclusion of high shelf heights for high low payloads
| 55
1 Combination
Cluster 1
3 Combinations
4 Combinations
4 Combinations
L
,

## Slide 57
▪ 某些模块不能合并，例如： – 法律规定 – 市场需求 – 技术限制 ▪ 不适用情况的说明和文件 ▪ 将排除物应用于跨区域解决方 案空间 ▪ 各章 F
Module Mast Motor Electric controls Pump Body 形成的模块组合是未来 平台产品的基础。
▪ 将所有模块与各自的模 块变体映射在一起。 ▪ 将模块变体分配到定义 的市场群组。 ▪ 画出所有可能的组合 ▪ 各章的投入 , M
Module | Cluster performance range determine which module is applicable in which cluster
Passen- ger cabin Motor Control- ler Inverter Shaft | 
减少完整的解决方案空间，减少到有用的模块组合。 在设计的平台上，通过应用排除项
减少的不适用情况
Cluster 1 |  | Cluster 2 | 
模块组合
溶液空间的跨度
Volume distribution in units 1.000 5.000 Width of the cabin Height of cabin roof
Cluster 1 | Cluster 2
Volume distribution in units 1.000 20.000 5.000 Shelf height Payload
Module variants |  | 
Module variants
来源：客户案例；
Rule of thumb: Solutions will only be developed for significant volumes
Exclusion of rare ground shapes of the cabin
Exclusion of high shelf heights for high low payloads
Exclusions determine which module combinations can be realized
N
1 Combination
| 56
3 Combinations
4 Combinations
4 Combinations
D
L
20.000
▪

## Slide 58
模块 |  | 
桅杆 电机 电气控制 泵 身体 |  | 
▪ 映射所有可用的模块变体 ▪ 在所考虑的群集性能范围 内，识别并排除所有模块 中不需要的变体。 ▪ 合并所有模块，并记录可 实施的组合数量。 ▪ 第二步，排除所有因前期 确定的排除项而无法实施 的模块组合，如 – 法律规定 – 市场需求 – 等等。
第1组
第2组
模块变体
集群性能范围决定了哪个模块适用于哪个集群。
将模块变体分配给合适的市场群组
办法
来源：客户案例；
N
4个组合
4个组合
| 57

## Slide 59
第1组
第2组
模块变体 |  |  | 
模块
桅杆
电机
电气控制
泵
身体
排除物决定哪些模块组合可以实现
可行的组合 排除 不适用
减少不包括的模块组合
3个组合
1个组合
来源：客户案例；
N
| 58

## Slide 60
从功能到接口规范的过程 系统块到模块和特定的 接口属性
▪ 确定每个接口的性能参数
▪ 标准化程度的确定
– 全球标准
– 参数化
– 可升级
– 离散型解决方案
▪ 性能范围的规格
M.1 Degree of standardization ▪ Global standard ▪ Parametric ▪ Scalable ▪ Discrete solutions Number of solutions: Description ▪ Tbd ▪ … ▪ … ▪ … ▪ Module: Motor ▪ Milestone: Cx
▪ 存在哪些功能？
疑问
回答
▪ 确定相互依赖的功能
▪ 递增矩阵的推导方法
▪ 机械、 电气和信息接口的 不同矩阵
▪ 将系统划分为单独的功能
▪ 功能必须是排他性的
▪ 标准化程度如何？
▪ 性能参数的范围是什么？
▪ 详细
每个接口的设计和尺寸
I 二 三
Variant- interactions
Electrical chain
Visual chain
1 1
Cabin
truck
system
separa-
ted into
1 1
blocks
▪ Develop-
2
ment of interfaces
Body weight will for the
links in
between
blocks
Wheels Display unit
Example: Full size and
maximum total weight
determines size of wheels
and number of wheel screws
interface
interface
interface
interface
interface
interface
interface
interface
User
User
User
User
User
and
and
and
pump
and
and
level
level
level
level
motor
motor
of
level
level
level
determine
determine
determine
determine
power
power
power
determine
determine
determine
determine
determine
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Auxiliaries
Auxiliaries
Auxiliaries
Auxiliaries
Auxiliaries
Auxiliaries
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
Suspension
hoses
hoses
hoses
hoses
hoses
hoses
sensors
sensors
sensors
sensors
sensors
sensors
sensors
electronics
electronics
electronics
electronics
electronics
electronics
electronics
electronics
hoses
hoses
hoses
hoses
hoses
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Position
Position
Position
Position
Position
Charging
Charging
Charging
Charging
Charging
Charging
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
Hydraulic
2
2
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
panels
panels
panels
panels
panels
Glass
Glass
Glass
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
Deadweight
1
1
1
1 1 1
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
Controls
Controls
Controls
Controls
Controls
Controls
Controls
unit
unit
unit
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
unit
unit
unit
Battery
Battery
Battery
Battery
Battery
Battery
Battery
unit
unit
unit
Pump
Pump
Pump
Pump
frame
frame
frame
frame
frame
1
1
design
design
design
design
design
Body
Body
Body
Body
Body
Body
Body
Body
Body
Body
Body
controls
controls
controls
controls
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Motor
Motor
Motor
storage
storage
storage
storage
Energy
Energy
Energy
Tower
Tower
Tower
Tower
Pump
Pump
Pump
doors
and
and
Cabin
Cabin
Cabin
Cabin
Body
Body
Mechanical
chain
chain
chain
chain
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
Mechanical
1
1 Mechanical
driving
driving
driving
driving
driving
模块牵头--主导模块(非
主导模块的投入)
▪ Piston mounts
▪ Hydraulic tubing
Legend Description Example |  |  | 
▪ Global ▪ Only one type of interface ▪ Only M8 standard used globally for all screw archetypes |  |  | 
▪ Para- metric | ▪ Interface is adapted to variants by a change of dimensions |  | ▪ M4…M12 screws
▪ Scalable ▪ Interface can be adapted ▪ One, two, to variants by multiplication or three M4 screws |  |  | 
▪ Discrete ▪ Several different interfaces ▪ M8 screw |  |  | 
solutions |  | designs for different variants | ▪ Rivet ▪ Adhesive
来源：客户案例；
Approach
▪ Parts and components are typically connected
– Mechanically
– Electrically
– Through design language
▪ Map the components of the future product, e.g., using todays product structure as proxy
▪ Draw the connecting chains
– Mechanical chain
– Electrical chain
– Visual design chain
相互依存矩阵的定义
本发展计划的重点
Result: Connecting chains of system functional blocks
▪ Separation of system into functional blocks
▪ Connecting chains between blocks, being basis for identification and design of interfaces
▪ 有哪些接口？
系统簿所有者
O
规格功能块
工程和设计
流程步骤
接口规格
Interface owner
Function: tbd
Department: tbd
Due date
▪ Forces and torque
▪ Replaceability
Reference to interface
specification sheet
| 59
说明
插图
研发
负责
▪ …
▪ ▪ ▪
M.4
M.5
Module 1: Motor
Module 2: Body
…
Electrical interfaces Mechanical interfaces
▪ Forklift
frame
frame
frame
frame
structure
structure
structure
structure
structure
structure
structure
structure
structure
frame
frame
frame
frame
▪ Hinges
Mast
▪ Bolts and nuts
▪ Static forces
▪ Dynamic forces
▪ Package space
▪ Forces and torque
▪ Serviceability
▪ Forces and torque
▪ Serviceability
Forces Dynamic speed Weight of load
M.2
M.3
▪ Torque
▪ Maintainability
Body Cabin and doors
Cabin and doors Motor
Inter-modular requirements
Main body Tower
Chassis Doors Forks
Modules
Foundation mounting
Foundation mounting
Cabin and doors
Cabin and doors
Lead
Bolts
Nuts
Interfaces
▪ Shaft
functional
XX
Motor
Motor
Motor
Pump
Pump
Pump
Pump
Body
Body
Body
Mast
Mast
Mast
M.6
M.1
▪
▪
▪
▪

## Slide 61
▪ 将系统分成不同的功能块 ▪ 连接区块之间的链条，是识别和设计接口的基础。 Variant-driving interactions 1 Mechanical chain 2 Electrical chain Cabin and doors 3 Visual design chain ▪ Forklift truck system separa- ted into functional blocks ▪ Develop- ment of interfaces for the links in between blocks
办法
▪ 零件和部件通常是连接在一起的
– 机械方面
– 电动
– 通过设计语言
▪ 绘制未来产品的组成部分，例如， 用今天的产品结构作为代理。
▪ 画出连接链
– 机械链
– 电气链
– 视觉设计链
结果。连接系统功能块的链条
分析模块之间的连接链，以 确定正确的接口
Pump unit
1
Doors
3
panels
3
Glass
Cabin frame
Wheels
Display unit
Auxiliaries
Forks
Example: Full size and maximum total weight determines size of wheels and number of wheel screws
1
Main body
frame
1
Chassis
Deadweight
3
来源：客户案例；
Body weight will determine power level of motor and pump
Motor unit
Cooling
circuit
Battery unit
Controls
Hydraulic
pistons
Charging
electronics
Position
sensors
Inverter
1
Suspension
Motor
foundation
User
interface
Temperature
sensors
O
I
| 60
Pump foundation
Hydraulic hoses
Tower structure
Electric controls
Energy storage
Tower
Motor
Pump
Body
3
3
3
3
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

## Slide 62
叉子
身体 机舱和门 泵 桅杆 储能 电机 电气控制 1 1 桅杆结构 2 抽水机基础 2 电子设备充电 2 1 温度传感器 1 显示单元 2 用户界面 2
▪ 叉车系统 分离成的 功能模块 。 ▪ 为各区块 之间的联 系开发接 口。
例子全尺寸和最大总重量决定 了轮子的尺寸和轮子螺丝的数 量。
例子--独立功能块和连接 叉车系统的链条
变异驱动的相互作用
1 机械链 2 电气链 3 视觉设计链
液压活塞
体重将决定电机 和泵的功率水平。
来源：客户案例；
O
I
位置传感器
辅助人员
机舱框架
液压软管
电机基础
电机单元
电池单元
冷却回路
主体框架
| 61
泵机组
逆变器
玻璃板
载重
车轮
门类
悬架
控件
底盘
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 63
▪ 功能块之间所有接口的透明度 ▪ 界定需要在接口中涵盖的模块间要求。
办法
▪ 创建一个矩阵，将所有的功能模块 相互映射。
▪ 对于每个连接，确定
– (物理)接口，如接口部件、螺丝 、导线等。
– 模块间的要求，如力、电流、尺 寸等。
▪ 与跨职能团队一起做接口矩阵--缺 少一个接口或需求将导致设计阶段 的困难和更高的成本。
 | … |  | 
E | lectrical interfaces chanical interfaces INTER-MODULAR REQUIREMENTS … e matrixes are filled-in for e applicable categories of erfaces, e.g., Mechanical, Physical, Material handover. This half of the matrix collects the inter-modular requirements for the interface or interface components Module 1 Module 2 Module 3 This half of the matrix captures the type of interface or interface component … |  | 
Me |  |  | 
Th th int |  |  | 
 | Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 … |  | 
结果：相互依存矩阵
相互依赖矩阵确定接口类型和 各连接链的要求
来源：客户案例；
Module 3
Module 2
Module 4
…
Module 1
Module 4
Module 1
Module 2
Module 3
O
二
| 62
INTERFACES
Module 4

## Slide 64
模块间要求
矩阵的这一半收集了接口或接口组 件的模块间需求。
模块1
模块二
模块三
…
矩阵的这一半反映了接口或接
口组件的类型。
矩阵填写适用的接口类别，如 机械、物理、材料交接。
方法----相互依存矩阵
模块1 模块二 模块三 模块4 …
…
电气接口 机械接口
O
来源：乙方
二
模块二
模块三
模块二
模块三
模块4
模块1
模块4
模块1
模块4
| 63
界面
…
…

## Slide 65
机械接口
模块间需求
参考接口规格表
身体
桅杆
M.5
方法----相互依存矩阵
身体 机舱和门 电机 泵 桅杆
M.2
M.3
部队
动态速度 负载重量
静力
动态力 包装空间
▪ 力和扭矩
▪ 可更换性
铰链
螺栓和螺母
…
电气接口
力和扭矩 服务性
力和扭矩 服务性
扭力
可维护性
活塞支架 液压管
O
来源：乙方
二
▪ 基础安装
螺栓 坚果
机舱和门
机舱和门
机舱和门
基础安装
| 64
▪ 轴
电机
电机
电机
桅杆
桅杆
介面
身体
身体
▪
▪
▪
▪
▪
▪
M.6
M.1
M.4
泵
泵
泵
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

## Slide 66
▪ 每个接口都有单独的规格表，作为后期产品开发的参考。 ▪ 指派所有者，负责正确和及时地开发接口。
办法
▪ 对于接口矩阵中的每一个确定的接 口，收集所有需要的信息来定义接 口。
▪ 就标准化程度达成一致， 例如：
– 1个全球标准解决方案
– 参数化解决方案
– 可扩展的解决方案
– 离散型解决方案
▪ 分配接口的所有权，一般是先分配 给需要接口的研发部门和工程师。
▪ 包括对未来需求、发展和对接口影 响的了解。
Modules Module 1: Motor Module 2: Body Interface owner | Lead | Degree of standardization |  |  |  |  | 
 |  | ▪ Global standard ▪ Parametric ▪ Scalable ▪ Discrete solutions Number of solutions: Description |  |  | XX |  | 
Function: tbd Department: tbd Due date ▪ Module: Motor ▪ Milestone: Cx |  | ▪ Tbd ▪ … ▪ … ▪ … | Description ▪ Global ▪ Only one type of interface ▪ Only M8 standard used globally for all screw archetypes |  |  |  | 
 |  |  | ▪ Para- metric | ▪ Interface is adapted to variants by a change of dimensions |  | ▪ M4…M12 screws | 
 |  |  | ▪ Scalable ▪ Interface can be adapted to variants by multiplication |  |  |  | ▪ One, two, or three M4 screws
 |  |  | ▪ Discrete ▪ Several different interfaces |  |  |  | ▪ M8 screw ▪ Rivet ▪ Adhesive
 |  |  | solutions | designs for different variants |  |  | 
将接口细节编入接口指南
供开发过程中使用和参考的数据表
结果。规格表中定义的接口
来源：客户案例；
O
三
Example
| 65
Legend
M.1

## Slide 67
标准化程度 | 说明 | 挑选规则 |  | 例子 |  | 
▪ 全球标准 ▪ 所有产品只在全球 范围内使用一种类 型的接口。 |  |  | ▪ 接口仅覆盖所有变体的小性能带宽。 ▪ 非常便宜的接口，与复杂度成本相比，只有过度设计 接口的成本效应很小。 ▪ 界面开发非常昂贵和复杂 |  | ▪ 只有M8螺 丝 | 
▪ 参数化 ▪ 通过改变尺寸使界 面适应于变体。 |  |  | ▪ 接口覆盖了模块之间广泛的性能范围，但具有相同的 ▪ M4... M12 设计原则。 螺钉 ▪ 根据接口进行个性化调整，易于实现 |  |  | 
▪ 可升级 ▪ 接口可以通过乘法 调整为变体。 |  |  | ▪ 接口覆盖了模块之间广泛的性能范围，但具有相同的 设计原则。 ▪ 各个部件的接口调整难以完成 ▪ 可以将模块部件标准化，并将接口连接留空。 |  | ▪ 一个、两个 或三个M4 螺钉 | 
▪ 离散型解决方案 ▪ 针对不同变种的几 种不同接口设计 |  |  | ▪ 一个模块的部分内容只与其他模块的部分内容相匹配 。 ▪ 覆盖非常广泛的性能范围的接口 ▪ 标准化程度较高的解决方案，成本处于劣势。 |  | ▪ ▪ ▪ | M8螺钉 铆钉 粘性
决定接口类型的规则。
来源：客户案例；
O
三
| 66

## Slide 68
标准化程度 ▪ 全球标准 ▪ 参数化 ▪ 可升级 ▪ 离散型解决方案 解决方案的数量。 XX 说明 ▪ Tbd ▪ … ▪ … ▪ … ▪ 模块。电机 ▪ 里程碑。 Cx
传说 | 说明 | 例子
▪ 全球标 ▪ 所有原型只在全球范围内使 ▪ 只有M8螺 准 用一种类型的接口。 丝 |  | 
▪ 准计量 ▪ 通过改变尺寸使界面适应于 ▪ M4...M12 变体。 螺钉 |  | 
▪ 可升级 ▪ 接口可以通过乘法调整为变 ▪ 一个、两个 体。 或三个M4 螺钉 |  | 
▪ 离散型 ▪ 针对不同变种的几种不同接 ▪ M8螺钉 解决方 口设计 ▪ 铆钉 案 ▪ 粘性 |  | 
模块
模块1：电机
模块2：身体
功能：待定
部门：待定
截止日期
例子--接口规格情况表
来源：客户案例；
M.1
接口所有者
O
三
| 67
铅

## Slide 69
▪ 自上而下的原型和模块 的目标组合 ▪ 详细的产品/原型规格表 开始开发 ▪ 系统书记录一切
结果。未来市场前景
▪ 将各要素 的结果和见解记录下 来， 并提供给整个组织和有关 各方。
▪ 将零碎的部件组装到目标图片上
。
– 原型数量(基于市场集群)
– 模块的变体数量
– 使用和分享模块的战略
▪ 为每个原型制定规格表，以开始 开发。
A O
System
Market cluster 1
Technical solution 1 Technical solution 2 Technical solution 3 Technical solution 4 Technical solution 5 ▪ Fully modular cabin body
▪ Discrete speed and load steps Power-Option 1 Power-Option 2 High speed option
▪ Product line 1.1 ▪ Product line 1.2 ▪ Product line 1.3 ▪ Product line 2 ▪ Product line 3
综合调查结果并制定目标图，以便 未来产品平台
Objectives of the system book
▪ The System Book defines guidelines for designing and maintaining the new modular product(s). It describes how market clustering is conducted and how the top-down vision is developed ▪ The market side commits to – a solution (which might have several technical variants) serving the customer's needs and allowing competitive sales – a feasible and achievable concept solution integrating into the entire system architecture and optimized in line with cost targets ▪ Objectives of the book are to – Set targets on number of components (System top-down, Modules with bottom-up optimization) – Constrain complexity by binding modularity rules for system and module development within the new system architecture – Set financial targets to ensure market competitiveness on system and module level – Define performance requirements for the new product platform and its modules from a global portfolio perspective – Define main interfaces between sub-systems
办法
Content of the system book ▪ Synthesized findings of the elements A to O ▪ In addition – Responsibilities – Development and implementation roadmaps – Detailed cost and sales price targets ▪ Binding commitment of management and stakeholders, e.g., by signatures System Book
System |  | 
Noise , dbA 70 |  | 
Min . lifting speed , mm/s 30 |  | 
Max . lifting speed , mm/s 500 |  | 
Lowering speed , mm/s 150 +/- 50 |  | 
Acceleration, m/s² Acc . to law |  | 
Payload Min , kg 0 (empty) |  | 
Payload Max , kg 3.000 |  | 
Layout type | 1/2 | 
Dust environment | Category 0 , 1, 2 | 
Heavy duty use Yes, optional |  | 
Low temperature use |  | Optional, - 30°
▪ 1 scalable solution 1 scalable solution
▪ 1 scalable solution 1 scalable solution
Pallet size | 
Width Min , mm 100 | 
Width Max , mm 2.000 | 
Depth Min , mm 200 | 
Depth Max , mm 4.000 | 
Height Min, mm 0 | 
Height Max , mm 2.000 | 
Control panel | Rigid rubber buttons
Warehouse | 
Max . rack height, m 12 | 
Min . rack height, m 0 (on floor) | 
Distance between racks 0,5 … 2,5 | 
Warehouse floor material | Concrete, cement, steel plates
Operating characteristics | 
Lifts per year (Average) 1.000.000 | 
Distance per year, km 10.000 | 
Total Life time, years 20 | 
Max Lifts per hour 1.000 | 
Noise level rating | 1,2,3 Low, Medium, High
来源：客户案例；
Performance and reliability
Failure rate , % per year < 0,2 %
Technical callbacks , days <2 days
Motor efficiency, % >90%
Energy Efficiency Class A (As option)
Electrics
Main Supply Voltage , V Depending on region
Voltage Tolerance , % +- 15%
Building interface Acc . to market
Power-Option 1 Power-Option 2
General | 
Market cluster Cluster 1 | 
Zone | North America
P
Today’s products
Motor | 
Elec- trical con- trols | 
Ener- gy sto- rage | 
Body | 
| 68
▪ Product line 1.4
▪ Product line 1.5
▪ Product line 3.2
Power- Option 3 Power-Option 4
▪ Product line 3.3
▪ Product line 4
▪ Extension of today’s portfolio
Fully modular solution
Market cluster 3
Market cluster 2
Main modules

## Slide 70
 | 体系 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 市场群组1 技术解决方案1 技术解决方案2 |  |  |  |  |  | 市场群组2 技术解决方案3 技术解决方案 4 | 市场群组3 技术解决方案 5 |  | 
 | ▪ 完全模块化的 舱体 完全模块化的解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ▪ 离散速度和负 载步骤 电源选项1 电源选项2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▪ 子系 体减 50% ▪ 直接 成本 20- | 统变 少 产品 降低 30%
 | ▪ 1个可扩展的 解决方案 1个可扩展的解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ▪ 1个可扩展的 解决方案 1个可扩展的解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ | 产品线1.1 产品线1.2 产品线1.3 产品系列2 产品系列3 | ▪ ▪ ▪ | 产品线1.4 产品线1.5 产品线3.2 | ▪ 延长今天的投资组合 |  | ▪ 产品系列3.3 ▪ 产品系列4 |  | 
例子--确定了5个系统，以涵盖
完整的细分市场(目前和未来可能的演变) 。
动力------------------ 选择3 电源选项4
今天的产品
电机 | 
怒气冲 天 | 
电气控 制 | 
身体 | 
来源：客户案例；
高速选项
电源选项1
P
电源选项2
主要
| 69

## Slide 71
一般性 |  |  | 体系 |  | 托盘尺寸 |  |  | 
市场群 | 第1组 |  | 噪声，dbA 70 |  | 最小宽度，mm 100 |  |  | 
园区 | 北美洲 |  | 最小提升速度，mm/s 30 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 最大宽度, mm 2.000 |  |  | 
工作特点 |  |  |  |  |  |  |  | 
每年升降机(平均) 1.000.000 |  |  | 最大提升速度，mm/s 500 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 最小深度，mm 200 |  |  | 
每年距离， 公里 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 降低速度，毫米/秒 加速度， m/s² | 150 +/- 50 根据法律 |  |  |  | 
总寿命， 年 每小时最大提升量 噪音等级 |  | 20 1.000 1,2,3 低、中、高 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 最大深度, mm 4.000 |  |  | 
 |  |  | 最小有效载荷，公斤 0(空) 最大有效载荷，公斤 3.000 |  | 最小高度，mm 0 |  | . . | 每个集群的 详细规格表 启动系统开 发的基础。
仓库 最大机架高度， m 12 最小机架高度， m 0(在地板上) |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 最大高度，mm 2.000 |  |  | 
架子之间的距离 0,5 … 2,5 仓库地面材料 电器 适应市场 |  |  | 布局类型 粉尘环境 重负荷使用 | 1/2 种类 0, 1, 2 是，可选 | 控制面板 刚性橡胶按钮 |  |  | 
 |  |  |  |  | 性能和可靠性 |  |  | 
 |  |  |  |  | 故障率，每年% < 0,2 % |  |  | 
 |  |  |  |  | 技术回访，天数 <2天 |  |  | 
 |  |  |  |  | 电机效率，% | >90% |  | 
 |  |  | 低温使用 | 可选，-30° |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 能源效率等级 A(作为备选方 |  |  | 
例子--特点和性能说明 市场群组1的范围
主电源电压，V | 视区域而定
电压公差，% | +- 15%
来源：客户案例；
混凝土、水泥、钢 板
P
建立接口
| 70
案)

## Slide 72
系统书的目标 ▪ 系统手册规定了设计和维护新的模块产品的准则。它描述了如何 进行市场集群和如何制定自上而下的愿景。 ▪ 市场方承诺 – 一个解决方案(可能有几个技术变量)， 满足客户的需求，并允 许有竞争力的销售。 – 一个可行的和可实现的概念解决方案，整合到整个系统架构中 ，并根据成本目标进行优化。 ▪ 本书的目标是 – 设定组件数量目标(系统自上而下，模块自下而上的优化)。 – 在新的系统架构中，通过约束系统和模块开发的模块化规则来 限制复杂性 – 制定财政目标，确保系统和模块一级的市场竞争力。 – 从全球产品组合的角度确定新产品平台及其模块的性能要求。 – 定义子系统之间的主要接口
系统书的内容 ▪ 综合各要素 的调查结果，以 ▪ 另外 A O – 职责 – 制定和执行路线图 – 详细的成本和销售价格目标 ▪ 管理层和利益攸关方具有约束力 的承诺，如签字 体系 书籍
将调查结果编入系统级模块书。 体系书
P
来源：乙方
| 71

## Slide 73
资料来源 | Com- pleted | Com- 内容要素 资料来源 pleted ▪ 接口的定义
▪ 对当今形势的分析 – 数量基线 – 竞争者基准 – 区域市场信息 ▪ 未来市场分析 – 庞大的市场数据库，市场前景广阔，涵 盖主要系统参数和净销售价格。 – 技术趋势分析 – 市场集群 ▪ 未来原型组合的定义 – 包括性能范围的平台 – 子系统组合的自上而下的愿景 – 主要系统性能参数和规格 – 职能目标 ▫ 费用(代表) ▫ 安装 ▫ 维修/可维修性 ▫ 质量/可靠性 |  | 
 |  | – 功能性相互依赖链 – 确定相关接口
 |  | – 接口规格表
 |  | ▪ 目标路线图
 |  | – 系统和子系统的技术开发
 |  | ▪ 校准文件 – 高层管理 – 核心工程 – 相关功能 ▫ 销售部 ▫ 质量管理 ▫ 维护 – 区域代表机构
编制制度书的检查表
P
来源：乙方
内容要素
| 72

## Slide 74
潜在的陷阱 模块的区分 解决方案的数量 合并性 介面 ▪ 抵制对未来投资组合设计的确定并 ▪ 投资于整个组织的协调和协议，以避免日后的陷阱。 取得一致意见 ▪ 在制定规格表和决定时要具体，以便尽早和准确地开始设计和 ▪ 产品开发的模糊规格表 开发活动。
▪ 模块颗粒过大或颗粒度不够。 ▪ | 将系统分为模块和子模块，并增加层次结构
▪ 似乎不可能分成模块 ▪ | 按功能走，要坚持把模块分开，要产生"试试看"的心态，虽然 可能存在很多来自工程的反驳意见
▪ 解决方案是针对本地最低成本而优 ▪ 化的，而不是针对全球公司的最低 ▪ 成本。 ▪ | 将真实的全球量作为成本优化的基础来考虑 使用补偿模式来计算当地较高的成本 审视市场的需求和要求，以获得合适的设计方案，避免过度设
▪ 高要求和工程愿望导致许多定制的 变体 | 计。
▪ 为了获得最大的灵活性，所有的模 ▪ 块变体都可以与所有其他模块变体 ▪ 结合起来。 | 严格遵循市场分析结果和市场需求 排除所有不需要为市场集群服务的低效或冗余组合。
▪ 由于一开始没有正确定义接口，所 ▪ 以接口变更较晚。 ▪ 并非所有信息都用于开发接口 ▪ ▪ | 在界面设计上进行前期投资，以避免昂贵的成本和推迟路线图 的后期变更。 开发前瞻性的接口 通过举办跨职能讲习班，将所有必要的专门知识带到桌面上， 将所有职能纳入其中。
| 73
来源：乙方
避免"模块化产品设计"道路上的常见陷阱
模块化产品组合 设计
解决办法
M
O
N
P
L